Приложение №1

к договору управления МКД №11, мкр. «АБ», г.Пущино

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу:

Московская обл., г.Пущино, мкр. «АБ», д.№11

Общая характеристика Многоквартирного дома (далее МКД) на момент заключения Договора:

- серия, тип постройки  _______индивидуальный ,здание башенного типа, 2-ой степени огнестойкости;

- год постройки ____________2010__________________________________;

- год последнего комплексного капитального ремонта __________не проводился _________

- годы выборочных капитальных ремонтов по конструктивным элементам дома за последние 10 лет       (с указанием конструктивных элементов)  _не проводился ____________________________________;

- реквизиты правового акта о признании МКД аварийным и подлежащим сносу __________нет _____________;

- реквизиты правового акта о признании МКД ветхим _________________нет ______________________;

- Инвентарный номер земельного участка 229:029-10147

- площадь общая _3730,3+ 1161,5= 4891,8кв.м.

в том числе:    - жилых помещений  __3730,3___ кв.м.

в том числе встроенных нежилых помещений  __150,3__ кв.м.

-помещений общего имущества дома_520,4+638,6+2,5=1161,5кв.м.                                                                 (л/клетка +карманные коридоры + подвальное и чердачное помещение + лифт   )

- уборочная площадь лестниц, включая межквартирные лестничные площадки _520,4__кв.м.

- уборочная площадь других помещений (чердак, подвал)  _319,3+319,3=638,6_кв.м.

| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| I. Помещения общего пользования |
| Помещения общего пользования -лестничная клетка | Количество – _1 Материал пола – плиты бетонные мозаичные | Количество помещений требующих текущего ремонта – не требует в том числе: пола – не требует |
| Межквартирные лестничные площадки(коридоры ) | Количество – _12_ шт. Площадь пола – 118,2_кв. м Материал пола – плиты бетонные мозаичные | Количество лестничных площадок требующих текущего ремонта - _не требует в том числе пола – не требуют |
| Лестницы | Количество лестничных маршей – _21_ шт. Материал лестничных маршей - _монолит __ Материал ограждения – металл___ | Количество лестниц, требующих ремонта - не требует В том числе: лестничных маршей - не требует ограждений - не требует |
| Лифты | Количество - _1_ шт. В том числе: грузовых - ____1__шт. Марки лифтов - __Карачаровский________ Грузоподъемность __0,63__ т. Площадь кабин – __2,5__ кв.м | Количество лифтов требующих: замены – не требует капитального ремонта - не требует текущего ремонта - не требует |
| Лифтовые и иные шахты | Количество: - лифтовых шахт - __1__ шт. | Количество лифтовых шахт требующих ремонта - не требует |
| Колясочные | Количество – __1 шт. Площадь пола – 10,8_ кв.м Материал пола – плиты бетонные мозаичные 1-го типа | Количество колясочных требующих текущего ремонта - не требует в том числе пола - не требует |
| Чердаки | Количество – 1_ шт. Площадь чердака – 319,3м2 ;машинное отделение -4,2_ кв.м. | Санитарное состояние каждого помещения в отдельности – не требует Требования пожарной безопасности - _ (указать соблюдаются или не соблюдаются, если не соблюдаются дать краткую характеристику нарушений) |
| Технические подвалы | Количество – __1_ шт. Площадь пола – техпополье _319,3 кв.м-тип-4й-без изоляции; электрощитовая – 34,3м2;тепловой пункт,вводом.узел-68,9-тип 4-й с гидроизоляцией; отделкастен и потолков -простая штукатурка ,в/э окраска В том числе: Перечень имеющегося в помещении инженерного оборудования, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в МКД: 1._канализация; 2. ХВС, ГВС. 3.теплоснабжение 4 электрооборудование | Санитарное состояние - (указать удовлетворительное или неудовлетворительное) Перечислить инженерные коммуникации и оборудование, нуждающиеся в замене: Требуется реконструкция ИТП Требуется обвязка спускников Требуется замена узла учета электрооборудования |
| Крыша | Количество – _1_ шт. Вид кровли - _плоская с внутренним водостоком Материал кровли – м/рулонная Площадь кровли – __416,2__ кв.м Протяженность свесов - _81,7м.п. | Характеристика состояния – кровля требует текущего ремонта |
| II. Ограждающие несущие конструкции Многоквартирного дома |
| Фундаменты | Вид фундамента –сплошная монолитная ж/бплита ,стены подвала блочные Количество продухов - имеются | Состояние : отмостка имеет щель между отмосткой и прилегание к стене ,местами имеются дефекты и трещины Отмостка по периметру дома требует ремонта Количество продухов требующих ремонта – не требуют |
| Стены и перегородки внутри подъездов | Количество подъездов –1 шт. Площадь стен в подъездах ____кв. м Материал отделки стен: окраска подекоративной штукатурке Площадь потолков 219,1_кв. м Площадь стен -1992,1м2 | Количество подъездов нуждающихся в ремонте : Требуется заделка трещин с 1-го по 10-й этаж (северная сторона).Покраска потолков и стен (частично). |
| Наружные несущие стены и перегородки | Материал –колонны сборные ж/бетонные сечением 400*400мм безригельного каркаса «КУБ -3» , стены-навесная конструкция из полистиролбетонных блоков разм.300*375*600мм ,плотностью 250кг/куб.м.; облицованный лицевым кирпичем плотностью в кладке 1400кг/куб.м толщиной 120мм. | Состояние - (указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты): Площадь стен требующих ремонта – при визуальном осмотре дефекты и протечки стен не выявлены |
| Плиты перекрытий | Количество этажей - 10 Материал – ж/бетонные плиты плоские толщиной 160мм | Площадь перекрытия требующая ремонта – при визуальном осмотре дефекты не выявлены |
| Балконные плиты См. п. 2 Правил ОИМКД | Количество - ___45___ шт. Площадь – 43,2 кв. м | Площадь балконных плит, требующих ремонта - при визуальном осмотре дефекты не выявлены |
| Козырек над входом в подъезд | Материал – ж/бетонная плита | Козырек над входом в подъезд требует ремонта Козырек над входом в мусороприемную камеру требует ремонта |
| III. Ограждающие ненесущие конструкции Многоквартирного дома |
| Двери | Количество дверей ограждающих вход в помещения общего пользования : металлических 1_шт. двери внеквартирных коридоров и лестницы противопожарные с армированными стеклами | Количество дверей ограждающих вход в помещения общего пользования требующих ремонта : из них деревянных – не требуется металлических – требуется установка дверной коробки с внутренней стороны металлической двери |
| Окна | Количество окон расположенных в помещениях общего пользования - _13__шт. из деревянного профиля с двухкамерными стеклопакетами | Количество окон расположенных в помещениях общего пользования требующих ремонта – местами оконные откосы имеют трещины ,отсутствуют фрамужные приборы ,требуется установка фрамужных приборов на окна(2шт) |
| Люки, лазы, иные закрываемые проемы | Количество - _1шт. В том числе: иные закрываемые проемы - __2_шт. | Состояние - (указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) Требует ремонта – не требуют |
| IV. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
| Мусоропровод | Количество – _1_ шт. Длина ствола - _30,25м Количество загрузочных устройств -шт. Мусорокамера – керамическая плитка -6,4 м2 | Состояние ствола – имеет пробоины, местами следы залития Количество загрузочных устройств, требующих капитального ремонта – не требуют Требуется заделка пробоин и местами покраска |
| Вентиляция | Количество вентиляц. каналов - __48__шт. Материал вентиляц. каналов – асбестовые трубы Протяженность вентиляц. каналов - 900м | Количество вентиляционных каналов требующих ремонта – при визуальном осмотре дефектов нет |
| Сети электроснабжения | Длина сетей, требующая ремонта - ВВГ 3*1,5-120 м.п. требующая замены кабеля ВВГ 3*2,5-10 м.п. ; гофра –рукав Д20мм-120м.п.;эл.розетка-1шт; Щ.О. 250*250мм-1шт; | Состояние (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Вводные шкафы | Количество - _____ шт. | Состояние (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Электрические вводно-распределительные устройства | Количество - _____ шт. | Состояние (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Аппаратура защиты, контроля и управления | Марка - __________ ___________ - _________________ | Состояние (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное) - указать дефекты |
| Этажные щитки и шкафы | Количество - _____ шт. | Состояние (– плиты бетонные мозаичные или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Светильники | Количество осветительных установок помещений общего пользования - ___шт. | Количество светильников требующих замены - _2шт. (7 этаж)отсутствует при входе на чердак Количество ЛН требующих ремонта – не требует |
| Сети теплоснабжения | Л/клетка - однотрубная система материал металлопласт – конвекторы В квартирах: однотрубная с верхней разводкой установкой балансировочных кранов –материал - металлопласт Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении металлопласт : Д 20-400м ; Д 26-250,0м; Д32-75,0м; Д 40-50,0м; | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: Замена отдельных элементов и частей общего имущества системы отопления в жилых помещениях проводится согласно заявлениям |
| Радиаторы (обогревающие элементы) | Материал и количество – конвекторы - 191шт радиаторы -1шт; регистры-2шт | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: Замена отдельных элементов и частей общего имущества системы отопления в жилых помещениях проводится согласно заявлениям |
| Полотенцесушители | Материал и количество – 48шт | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: Замена отдельных элементов и частей общего имущества системы ГВС в жилых помещениях проводится согласно заявлениям |
| Трубопроводы холодной воды | Диаметр, материал и протяженность: Материал - полипропилен – Д25-32мм стояки прокладываются в сантехнических кабинах В проекте отсутствует спецификация материала с указанием диаметра и метража труб,нет листа розлива холодного водоснабжения. | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: Замена отдельных элементов и частей общего имущества системы ХВС в жилых помещениях проводится согласно заявлениям |
| Трубопроводы горячей воды | Диаметр, материал и протяженность: Материал – полипропилен Д25-32мм стояки прокладываются в сантехнических кабинах. В проекте отсутствует спецификация материала с указанием диаметра и метража труб,нет листа розлива горячего водоснабжения. | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: Замена отдельных элементов и частей общего имущества системы ГВС в жилых помещениях проводится согласно заявлениям |
| Трубопроводы канализации | Диаметр, материал и протяженность: ПВХ -110Д. В проекте отсутствует спецификация материала с указанием диаметра и метража | Состояние удовлетворительное ___ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Указатели наименования улицы, микрорайона и пр. на фасаде МКД | Количество - ___1_шт. | Состояние (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Абонентские почтовые шкафы | Количество абонентских почтовых шкафов в доме - нет Почтовые ящики -48шт | Состояние (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) Перечень ремонтных работ, которые необходимо выполнить |
| Доски объявлений | Количество - __2___ шт. Из них расположенные в подъездах дома - _1__ шт. при входе в подъезд - 1 шт. | Состояние (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| V. Земельный участок, входящий в состав общего имущества Многоквартирного дома |
| Общая площадь | в том числе площадь застройки - | Указать состояние (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| VI. Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен Многоквартирный дом |
| Объекты, расположенные в границах земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД | Детские площадки: | Указать состояние (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |

Собственник:			 		                      ООО «Управляющая организация ФЛАГМАН»:

/_____________________________/					                      /___________________________/